## Slide 1
SUMBER DAYA ENERGI FOSIL
PERTEMUAN 3 & 4
( Batubara, minyak
dan gas Bumi )

## Slide 2
SUMBER
DAYA
ENERGI
Energi Planet
Energi Fosil
Energi Benda
Angkasa
Energi Biomassa
Energi Batubara
Energi Minyak Bumi
Energi Gas Bumi
Energi Surya
lansung
Energi Air
Energi
Kandungan
mekanis
Energi
Kandungan
Thermis
Energi Air Terjun
Energi Pasang Surut
Energi Ombak dan Arus
Energi Panas Laut
Energi Nuklir
Energi Magma
Energi Surya
Energi Fotovoltaik
Energi Angin

## Slide 3
  SUMBER DAYA BATUBARA
Sumber Daya Batu Bara menyajikan tinjauan lengkap mengenai batu bara dan maknanya bagi kehidupan kita. Tinjauan ini menyajikan proses pembentukan batu bara, penambangannya, penggunaannya serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
Tinjauan ini menguraikan peran penting batu bara sebagai sumber energi dan betapa pentingnya batu bara–bersama sumber energi lainnya – dalam memenuhi kebutuhan energi dunia yang berkembang dengan cepat.
Tinjauan ini dapat menjawab semua pertanyaan yang ada yang berkaitan dengan industri batu bara, namun apabila anda membutuhkan informasi lebih lanjut, sejumlah terbitan World Coal Institute (WCI) lainnya mungkin dapat membantu anda.

## Slide 4
  PENGERTIAN BATUBARA
Batu bara adalah berasal dari bahan bakar fosil,yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan, batuan organik yang terutama terdiri dari karbon, hidrogen dan oksigen. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang telah terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun sehingga membentuk lapisan batu bara. Batu bara adalah sisa tumbuhan dari jaman prasejarah yang berubah bentuk yang awalnya berakumulasi di rawa dan lahan gambut.
Penimbunan lanau dan sedimen lainnya, bersama dengan pergeseran kerak bumi (dikenal sebagai pergeseran tektonik) mengubur rawa dan gambut yang seringkali sampai ke kedalaman yang sangat dalam. Dengan penimbunan tersebut, material tumbuhan tersebut terkena suhu dan tekanan yang tinggi. Suhu dan tekanan yang tinggi tersebut menyebabkan tumbuhan tersebut mengalami proses perubahan fisika dan kimiawi dan mengubah tumbuhan tersebut menjadi gambut dan kemudian batu bara.

## Slide 5
Berdasarkan tingkat proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam lima kelas: antrasit, bituminus, sub-bituminus, lignit dan gambut.
Antrasit adalah kelas batu bara tertinggi, dengan warna hitam berkilauan (luster) metalik, mengandung antara 86% - 98% unsur karbon (C) dengan kadar air kurang dari 8%.
Bituminus mengandung 68 - 86% unsur karbon (C) dan berkadar air 8-10% dari beratnya. Kelas batu bara yang paling banyak ditambang di Australia.
Sub-bituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air, dan oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus.
Lignit atau batu bara coklat adalah batu bara yang sangat lunak yang mengandung air 35-75% dari beratnya.
Gambut, berpori dan memiliki kadar air di atas 75% serta nilai kalori yang paling rendah.
Kelas dan jenis batu bara

## Slide 6
Tingkatan batubara berdasarkan nilai panas karbon yang dikandungnya adalah :
dimulai dengan lignit (batubara muda) , yang kadar karbon padatnya rendah, melalui berbagai tingkatan batu bara muda, batu bara subbituinus, batu bara bituminus, sehingga kepada antrasit.
(Gambut , batubara muda, sub-bitumin , bitumen)
  Jenis-jenis Batubara

## Slide 7
Batu bara adalah suatu batu endapan yang berasal dari zat organik. Kebanyakan ahli geologi berpegang pada teori, bahwa tumbuh- tumbuhan yang sangat lebat, baik pohon-pohon besar maupun tumbuh-tumbuhan lainnya.
Tergenang dalam rawa-rawaatau air lainnya, kemudian berturut-turut ditutup oleh endapan-endapan lain. Biasanya non-organik. Llapisan-lapisan endapan ini mengakibatkan penekanan-penekanan, sehingga bahan-bahan gambut ini menjadi keras.
Karena penekanan suatu lapisan yang semula tabelnya 10 meter, kemudian menjadi satu meter atau kurang. Bilamana tekanan itu disertai gerakan-gerakan atau perubahan-perubahan lapisan atas kulit bumi, maka penekanan menjadi besar lagi dan terjadilah batu bara melalui proses pengarangan. Gambar 3.1 memperlihatkan secara skematis apa yang terjadi.
PROSES TERBENTUKNYA BATUBARA

## Slide 8
Pohon
Matahari
Cahaya
Pembakaran Batubara
Panas
gambaut
Penggalian Batubara
Batubara
Lignit
CO2
CO2
O2
O2
Proses
Fotosintesis
Gambar 3.1. Siklus Zat Asam

## Slide 9
Bahwa ada semacam siklus zat asam (O2). Pohon yang “bernapas” melepaskanke udara zat asam,sedangkan pada proses pembakaran diperlukan zat asam tersebut.
Bahwa bersamaan dengan proses itu terdapat siklus lain yang mempunyai arah yang berlawanan. Pada proses pembakaran batu bara dibebaskanCO2 sedangkan daun-daun pohon menyerap CO2 itu.
Bahwa dalam proses pertumbuhan pohon, panas matahari diserap oleh daun-daun, untuk kemudian disimpan sebagai energi ikatan dalam kayu. Bilamana kayu itu dibakar,langsung sebagai kayu bakar, atau setelah melalui proses terjadinya gambut, lignit atau batu bara, maka panas matahari yang disimpan dalam kayu itu dibebaskan kembali.
Dari Gambar 3.1. Siklus Zat Asam
dapat disimpulkan sbb :

## Slide 10
PROSES PENAMBANGAN BATUBARA

## Slide 11
Cara Menemukan Batu Bara : Cadangan batu bara ditemukan melalui kegiatan eksplorasi. Proses tersebut biasanya mencakup pembuatan peta geologi dari daerah yang bersangkutan, kemudian melakukan survai geokimia dan geofisika, yang dilanjutkan dengan pengeboran eksplorasi. Proses demikian memungkinkan diperolehnya gambaran yang tepat dari daerah yang akan dikembangkan. Daerah tersebut hanya akan menjadi suatu tambang jika daerah tersebut memiliki cadangan batu bara yang cukup banyak dan mutu yang memadai sehingga batu bara dapat diambil secara ekonomis. Setelah mendapat kepastian akan hal tersebut, maka dimulailah kegiatan penambangannya.
Cara Menemukan Batu Bara

## Slide 12
Metode Penambangan Batu Bara
Batu bara ditambang dengan dua metode :
Tambang permukaan atau “terbuka”
Tambang bawah tanah atau “dalam”
Penambangan lereng.
Pemilihan metode penambangan sangat ditentukan oleh unsur geologi endapan batu bara.
Saat ini, tambang bawah tanah menghasilkan sekitar 60% dari produksi batu bara dunia, walaupun beberapa Negara penghasil batu bara yang besar lebih menggunakan tambang permukaan.
Tambang terbuka menghasilkan sekitar 80% produksi batu bara di Australia, sementara di AS, hasil dari tambang permukaan sekitar 67%.

## Slide 13
Penambangan terbuka, bila di posit batu bara terletak tidak terlalu dalam. Dalam penambangan terbuka lapisan atas yang terdiri atas tanah dan batu batu di sisihkan untuk membuka lapisan batu bara. Tebal lapisan atas yang terdiri atas tanah dan batu ini sering sampai 100 meter sehingga perlu dilakukan peledakan di lapisan, kemudian lapisan yang telah di ledakkan itu di pindah dangan sodok atau mesin penggali seperti penggali roda timba. Menurut salah satu perkiraan perbandingan yang ekonomis antara lapisan atas dan lapisan bahan bakar padat adalah 30 : 1 untuk batu bara adalah 20 : 1 untuk lignit.
Penambangan Permukaan ( terbuka )

## Slide 14
Penambangan bawah tanah (dalam) : adalah jauh lebih sukar dan berbahaya dibanding penambang permukaan. Dipilih metode penambangan yang sederhana, bila operasi ini lebih padat karya. Bila pekerja lebih sulit memperoleh, di pergunakan metode penambangan yang lebih maju dan lebih padat modal. Ada tiga metode penambangan yang digunakan : cara cemuk, cara lereng, dan cara datar. Tambang –tambang cemuk mempergunakan cemuk atau corong yang tegak lurus serta lift. Cara ini menghasilkan jarak terdekat dengan lapisan-lapisan batu bara, tetapi memerlukan banyak tenaga untuk mengangkut manusia, peralatan dan produk.
Pertambangan lereng mempergunakan jalan atau ulir dengan sudut lk 15-200 dengan horizontal, dan mempergunakan ban bergerak untuk mengangkutan.
Penambangan datar memerlukan masuk horizontal; umumnya cara ini terbatas dingunakan untuk menambang lapisan-lapisan batu bara yang terdekat pada bukit-bukit.
Penambangan bawah tanah berbahaya, banyak kecelakaan terjadi dalam tambang bawah tanah. Oleh karena itu peraturan-peraturan mengenai keselamatan kerja dalam tambang batu bara sangat ketat. Kira-kira 50% daripada kecelakaan dalam tambang batu bara disebabkan akibat tempat kerja ambruk, kira-kira 30% karena kebakaran dan ledakan, serta kira-kira 20% disebabkan kecelakaan pada peralatan pengangkutan. Kebakaran dan ledakan kebanyakan oleh debu batu bara dan gas metan yang mudah terbakar.
Penambangan bawah tanah (dalam)

## Slide 15
Ada dua metode tambang bawah tanah:
Tambang room-and-pillar
Tambang longwall.
Tambang room-and-pillar, endapan batu bara ditambang dengan memotong jaringan ‘ruang’ ke dalam lapisan batu bara dan membiarkan ‘pilar’ batu bara untuk menyangga atap tambang. Pilar-pilar tersebut dapat memiliki kandungan batu bara lebih dari 40% – walaupun batu bara tersebut dapat ditambang pada tahapan selanjutnya. Penambangan batu bara tersebut dapat dilakukan dengan cara yang disebut retreat mining (penambangan mundur), dimana batu bara diambil dari pilar-pilar tersebut pada saat para penambang kembali ke atas. Atap tambang kemudian dibiarkan ambruk dan tambang tersebut ditinggalkan.
Tambang longwall mencakup penambangan batu bara secara penuh dari suatu bagian lapisan atau ‘muka’ dengan menggunakan gunting-gunting mekanis.Tambang longwall harus dilakukan dengan membuat perencanaan yang hati-hati untuk memastikan adanya geologi yang mendukung sebelum dimulai kegiatan penambangan. Kedalaman permukaan batu bara bervariasi di kedalaman 100-350 m. Penyangga yang dapat bergerak maju secara otomatis dan digerakkan secara hidrolik sementara menyangga atap tambang selama pengambilan batu bara. Setelah batu bara diambil dari daerah tersebut, atap tambang dibiarkan ambruk. Lebih dari 75% endapan batu bara dapat diambil dari panil batu bara yang dapat memanjang sejauh 3 km pada lapisan batu bara.

## Slide 16
Batu bara yang langsung diambil dari bawah tanah, disebut batu bara tertambang run-of-mine (ROM), seringkali memiliki kandungan campuran yang tidak diinginkan seperti batu dan lumpur dan berbentuk pecahan dengan berbagai ukuran. Namun demikian pengguna batu bara membutuhkan batu bara dengan mutu yang konsisten.
Pengolahan batu bara juga disebut pencucian batu bara (“coal benification” atau “coal washing”) mengarah pada penanganan batu bara tertambang (ROM Coal) untuk menjamin mutu yang konsisten dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna akhir tertentu. Pengolahan tersebut tergantung pada kandungan batu bara dan tujuan penggunaannya.
Pengolahan Batu Bara

## Slide 17
Analisa Batu Bar
Analisa proksimasi
Analisis proksimasi adalah analaisis batubara yang paling sederhana dan menghasilkan fraksi massa dalam karbon tetap (FC), bahan dapat menguap (VM), kebasahan (M), dan abu (A) dalam batubara.
Analisis ultimasi batubara adalah suatu analisis laborratorium yang memuat fraksi massa karbon (C), hydrogen (H2 ), Oksigen (O2), sulfur ( S ) dan nitrogen (N2) didalam batubara sekaligus dengan nilai pembakaran tinggi (HHV) nya. Kebanyakan analisis ultimasi memberikan kebasahan (M) dan abu (A) secara terpisah.
2. Analisa ultimasi.

## Slide 18
kadar sulfur,
karekteristik pembakaran
daya tahan terhadap cuaca
temperatur perlunakan abu
kemampuan untuk digerinda
kandungan energi batubara
    Sifat-sifat Batu Bara

## Slide 19
Gambar 3.3 Fusibilitas dari kerucut batubara dalam
Menentukan temperatur abu (De Lorenzi 1952)

## Slide 20
Cara Mengubah Batu Bara Menjadi Listrik

## Slide 21
Urutan perusahaan minyak bumi. Dalam urutan perusahaan perminyakan terdapat empat jenis kegiatan yang berbeda yaitu :
Ekplorasi, adalah pencarian dari pada sumber-sumber minyak(penambangn)
Produksi, adalah pengelolaan daripada tambang-tambang minyak untuk menghasilkan minyak mentah
Trasportasi, adalah pengangkutan daripada minyak dari tempat-tempat pemakaian
Penyulingan adalah usaha memperoleh jenis-jenis produksi dari minyak
Minyak Bumi ( Petrolium)

## Slide 22
nilai pembakaran,
berat atau bobot jenis,
titik nyala, dan
titik lumernya.
Sifat-sifat hasil minyak bumi

## Slide 23
Bahan Bakar Gas
Hampir semua bahan bakar gas adalah bahan bakar fossil ataupun hasil samping­an (byproducts) dari bahan bakar fossil.
Bahan bakar ini dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar,
Gas alam
Gas pabrik
Gas hasil sampingan
Beberapa komposisi serta sifat-sifat lain dari bahan bakar gas ini diberikan pada Lampiran F.
Komposisi bahan bakar gas umumnya dinyatakan dalam bentuk fraksi mole atau volume dari komponen gas itu. Analisis juga dapat dinyatakan dalam bentuk fraksi massa elemental.
Untuk campuran gas ideal, fraksi molar dan volume adalah sama. Nilai pembakaran dari suatu bahan bakar gas umumnya dinyatakan dalam satuan energi per satuan volume, seperti kilojoule per meter kubik atau British thermal unit per kaki kubik, tetapi nilai ini adalah berbanding langsung dengan tekanan absolut dan ber­banding terbalik dengan temperatur absolut

## Slide 24
Contoh 3.2
Hitung nilai pembakaran tinggi (kilojoule per meter dan kilijoule per kilogram) pada 100C dan tiga atmosfir untuk suatu campuran gas dengan komposisi sebagai berikut : 94,3% CH4 ,4,2% C2H6 dan 1,5% CO2
Rumus kimia | Berat melekul | Nilai pembakaran atas/tinggi kJ/liter
94,3%--- ---- CH4 | 16,043 | 37.,204
4,2 % ----------C2H6 | 30,071 | 65,782
1,5% ----------CO2 | 44,010 | 0
Fraksi mole dari komponen gas dapat dilihat pada Lampiran – G ( pada temperatur 200C dan 1 atm) adalah sbb :
Maka berat molekul campuran gas adalah :
= 94,3% CH4 + 4,2% C2 H6 + 1,5% CO2
= (94,3% x 16,043) + (4,2 % x 30,071 ) + ( 1,5% x 0)
= (0,943 x 16,043) + (0,042 x 30,071) + ( 0,015 x 44, 010 )
= 15, 13 + 1,263 + 0,660
= 17,05 kg/kg.mol
Penyelesaian :