## Slide 1
ENERGI ANGIN
(Wind Energy)
Ir. Erhaneli, MT
TE-FTI-ITP
Pertemuan-7

## Slide 2
PENDAHULUAN
Energi angin telah lama dikenal dan dimanfaatkan manusia, misalnya untuk perahu layar menggunakan energi angin untuk melewati perairan.
Pada azasnya angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan dingin.
Daerah khaktulistiwa yang panas mengembang menjadi ringan, naik keatas dan bergerak kedaerah kutub yang lebih dingin, udaranya menjadi dingin dan turun kebawah.
Dengan demikian terjadi suatu perputaran udara atau perpindahan udara dari kutub utara ke garis khatulistiwa menyusuri permukaan bumi dan sebaliknya melalui lapirsan udara yang lebih tinggi.
Perpindahan inilah yang dikenal dengan angin pasat.

## Slide 3
Selain amgin pasat ada lagi angin musim ( angin mousson ), angin pantai dan angin lokal.
Prinsipnya adalah : bahwa angin terjadi karena adanya perbedaan suhu udara di beberapa tempat di muka bumi

## Slide 4
Rumus yang digunakan untuk menentukan angin seperti halnya energi kinetik dari sebuah benda dengan massa (m) dan kecepatan (v) adalah ;
Dengan
E = Energi kinetik( joulle )
m = massa udara (kg )
v = kecepatan angin (m/detik)
Energi Kinetik tenaga Angin

## Slide 6
Bilamana suatu blok udara yang mempunyai penampang (A) m2, dan bergerak dengan kecepatan (v) m/dtk, maka jumlah massa yang melewati suatu tempat adalah :
m = A . v . q
Dengan A = penampang (m2)
V = kecepatan ( m/dtk)
q = kepadatan udara (kg/m3)
Dengan demikian maka energi yang dapat dihasilkan persatuan waktu adalah :
P = E per satuan waktu
= 0,5 q . A. V3 persatuan waktu
P = daya (watt), E = energi (J ), q = kepadatan udara (m/det ), A = penampang , v = kecepatan (m/dt)

## Slide 7
Untuk keperluan praktis sering dipakai rumus pendekatan sbb :
P = k A. v3
Dengan P = daya (kW)
K = suatu konstanta (1,37.10-5
A = luas sudu kipas (m2)
V = kecepatan angin (km/jam)
Untuk keperluan estimasi sementara yang sangat kasar, sering dipakai rumus sederhana:
P = 0,1 .v3
P = daya persatuan waktu ( W/m2)
v = kecepatan angin (m/detik)

## Slide 8
Rumus yang dikembangkan oleh “ GOLDING “ adalah :
P = k F.A. E.v3
Dengan ;
P = daya (kW)
K = suatu konstanta = 1,37.10-5
F = suatu factor yang merupakan bagian dari angin,
yang dapat secara maksimal dimanfaatkan
dengan sebuah kipas dari tenaga angin = 0,5926)
A = penampang arus angin (m2)
v = kecepatan angin (km/jam)

## Slide 9
Gaya-gaya pada susu-sudu kincir angin
Gaya aksial (a), yang mempunyai arah sama dengan angin dan gaya ini harus ditampung oleh poros dan bantalan
Gaya sentrifugal (s), yang meninggalkan titik tengah, bila kipas bentuknya simestrik maka semua gaya sentrifugal akan saling meniadakan atau resultannya sama dengan nol.
Gaya tangensial (t), menghasilkan momen, yag bekerja tegak lurus pada radius dan yang merupakan gaya produktif.

## Slide 10
Besar gaya-gaya pada sudu-sudu kincir angin dapat dihitung dengan rumus empiris berikut :

## Slide 11
Gambar : daya sebagai Fungsi kecepatan Angin

## Slide 12
Penggunaan tenaga angin dapat dilakukan untuk keperluan-keperluan sebagai berikut :
      Menggerakkan pompa air untuk irigasi, tambak ikan/udang
      menggiling padi untuk memperoleh beras
      Untuk menggergaji kayu
      Membangkitkan tenaga listrik angin/ bayu
Penggunaan tenaga angin

## Slide 14
Semua energi yang dapat diperbaharui dan berasal dari Matahari. (kecuali.panas bumi)
Matahari meradiasi 1,74 x 1.014 kilowatt jam energi ke Bumi setiap jam (Bumi menerima 1,74 x 1.017 watt daya)1-2 persen dari energi tersebut diubah menjadi energi angin.
Jadi, energi angin merupakan bentuk tidak langsung dari energi matahari, karena angin dipengaruhi oleh pemanasan yang tidak merata pada kerak bumi oleh matahari
Dasar Energi Angin

## Slide 15
Energi angin dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil.
Ketersediaannya dia alam cukup banyak.
Dapat diperoleh secara gratis di alam.
Dalam pemanfaatannya secara langsung, tidak menimbulkan pencemaran udara. Atau dengan kata lain pemanfaatannya ramah lingkungan
Angin sebagai energi Potensial

## Slide 16
Pemanfaatan angin untuk energi terbagi atas dua bentuk tenaga utama, yaitu:
Sepenuhnya mekanik,seperti pompa air atau penggerak lainnya
2. Listrik dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenga angin
Pemanfaatan energi Angin

## Slide 17
Pemanfaatan angin untuk energi terbagi atas dua bentuk tenaga utama, yaitu:
Sepenuhnya mekanik,seperti pompa air atau penggerak lainnya
2. Listrik dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenga angin
Pemanfaatan energi Angin

## Slide 18
Berdasarkan data dari WWEA(World Wind Energy Association), sampai dengan tahun 2007 perkiraan energi listrik yang dihasilkan oleh turbin angin mencapai 93.85 GigaWatts, menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global.
Amerika, Spanyol dan China merupakan negara terdepan dalam pemanfaatan energi angin.
Diharapkan pada tahun 2010 total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin secara glogal mencapai 170 GigaWatt.
WWEA (World Wind Energy Association)

## Slide 20
Di tengah potensi angin melimpah di kawasan pesisir Indonesia, total kapasitas terpasang dalam sistem konversi energi angin saat ini kurang dari 800 kilowatt.
Di seluruh Indonesia, lima unit kincir angin pembangkit berkapasitas masing-masing 80 kilowatt (kW) sudah dibangun.
Tahun 2007, tujuh unit dengan kapasitas sama menyusul dibangun di empat lokasi, masing-masing di Pulau Selayar tiga unit, Sulawesi Utara dua unit, dan Nusa Penida, Bali, serta Bangka Belitung, masing-masing satu unit.
Energi Angin di Indonesia

## Slide 21
Mengacu pada kebijakan energi nasional, maka pembangkit listrik tenaga angin atau bayu (PLTB) ditargetkan mencapai 250 megawatt (MW) pada tahun 2025.
Kebijakan DEN (Dewan Energi Nasional )

## Slide 22
Angin Planetary
disebabkan oleh pemanasan yang lebih besar pada permukaan bumi dekat ekuator daripada kutub utara dan selatan
2. Angin Lokal
disebabkan 2 mekanisme, pertama perbedaan panas antara daratan dan air, kedua karena hill and mountain slide
Klasifikasi Angin

## Slide 23
Potensi listrik tenaga angin di Indonesia: 9,29 GW, (baru 0,0005 GW termanfaatkan)
kecepatan angin di sebagian besar wilayah Indonesia hanya mencapai 3-5 meter/detik, kurang memadai untuk membangkitkan energi listrik.
Di beberapa lokasi, potensi kecepatan angin itu cukup memadai. (pantai selatan Jawa, pantai barat Sumatra, dan wilayah Indonesia Timur), kecepatan anginnya rata-rata di atas 6 m/dtk
Potensi energi angin di Indonesia

## Slide 25
Gambar :
Rumah mandiri energi memanfaatkan energi surya dan energi angin

## Slide 26
Sumber bacaan : Energi oleh Abdul kadir

## Slide 27
Sumber daya energi yang tersedia di Bumi | Lokasi |  |  |  | Dengan Bantuan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Proses Utama |  | 
 | Angkasa | Atmosfir | Bumi |  | Bumi |  |  |  |  |  |  |  | Bulan | Mata hari |  |  |  | 
 |  |  | Tanah | Air | Grafitasi | Rotasi | Magma | Organik | Kimia | Reaksi Merial | Air | Udara | Grafitasi | Grafitasi | Radiasi | Mekanikal | Panas | Listrik
Bio Massa |  |  | Χ | Χ |  |  |  | Χ |  |  | Χ | Χ |  |  | Χ |  | Χ | Χ
Angin |  |  | Χ | Χ | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  | Χ | Χ |  | Χ
Air |  |  | Χ | Χ | Χ |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  | Χ | Χ |  | Χ
Batu bara |  |  | Χ |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ | Χ
Minyak& gas bumi |  |  | Χ |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ | Χ
Panas Bumi |  |  | Χ |  |  |  | Χ |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  | Χ | Χ
Nuklir | Χ |  | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ | Χ
Radiasi Surya | Χ |  | Χ | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  | Χ | Χ
Pasang Surut |  |  |  | Χ | Χ | Χ |  |  |  |  | Χ |  | Χ | Χ |  | Χ |  | Χ
Sel bahan bakar |  |  | Χ |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  |  | Χ
Panas laut |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  |  | Χ |  |  | Χ
Ombak Laut |  |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  | Χ | Χ |  | Χ
Arus Pancar |  | Χ |  |  | Χ |  |  |  |  |  |  | Χ |  |  | Χ |  |  | Χ
Tabel 2.1