## Slide 1
BAHAN BAKAR
FOSIL
Batubara
Minyak Bumi
Gas alam
PLTU
PLTD
PLTG
Pertemuan-8

## Slide 2
Latar Belakang
Bahan bakar fosil dihasilkan dari pemfosilan senyawa karbohidrat dengan rumus kimia Cx(H2O)y yang dihasilkan dari tanaman-tanaman hidup melalui proses Fotosintesis ketika terjadi perubahan dari energi surya menjadi energi kimia.
Diproduksi dimasa abad Carboniferous dalam era Paleozoic bumi (± 325 juta thun yll)
Proses pembentukannya adalah : Setelah tanaman-tanaman mati, dengan adanya tekanan dan panas karena tidak ada oksigen , maka karbohidrat diubah menjadi senyawa hidrokarbon (CxHx ).
Jadi bahan bakar fosil terdiri dari senyawa HIDROKARBON yang tdd tiga kelompok utama yakni :

## Slide 3
Komposisi dan Tingkatan Batubara
Batubara merupakan bahan bakar fosil yang terbanyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memfosil.
Untuk mendapatkan lapisan batubara setebal 1 kaki diperlukan 20 kaki tumbuhan yang dipadatkan melalui proses pembentukannya
Proses pembentukan batubara :
Tumbuhan yang dipadatkan(tertimbun berjuta tahun yll), tanpa udara, dengan temperatur dan tekanan yang tinggi akan berubah menjadi truf (tumbuhan lapuk) yang merupakan bahan bakar dengan grade terendah
Lama kelamaan berubah menjadi batubara coklat lalu menjadi lignite, kemudia menjadi batubara submitumin dan bitumin dan akhirnya menjadi batubara antrasitik.
Dengan berlansungnya proses “aging” ahirnya batu bara semakin keras dengan berkurangnya kandungan hidrogen dan oksigen.
Batubara
A.

## Slide 4
Klasifikasi Batubara
Menurut ATSM D-388(The American Society for Testing Materials) dikelompokkan kedalam empat metode kalisafikasi batubara sbb :
antrasitik
bitumin
Subtumin
lignitik
LIHAT TABEL 2.1 HAL 40

## Slide 5
Analisa Batubara
Analisa Proksimasi
Analisa Ultimasi
Menghasilkan fraksi
FC, VM, M, A
Menghasilkan fraksi
C, H2 , O2 , S , N2
FC = carbon tetap(%)
VM = bahan dapat menguap(%)
M = kebasahan alas (%)
A = abu(%)
C = carbon
H2 = hydrogen
O2 = oksigen
S = sulfur
N2 = nitrogen

## Slide 6
Cara Analisa Proksimasi
Suatu sampel dihaluskan (powdered coal) ditimbang dan dipanaskan hingga 1100C(2300F) selama 20 menit, kemudian ditimbang lagi, akan kehilangan massa dibagi dengan massa semula dan akan memberikan fraksi massa dari kebasahan sempel
Sampel kemudian dipanaskan dengan temperatur 9540C(17500F) dalam tabung tertutup selama 7 menit, kemudian ditimbang
Sampel kemudian dipanaskan dengan temperatur 7320C(13500F) dalam sebuah cawan peleburan hingga terbakar sempurna, kemudian ditimbang kembali

## Slide 7
Cara Analisa Ultimasi
Suatu analisa yang dilakukan dilaboratorium yang memuat fraksi carbon , hidrogen, oksigen, sulfur dan nitrogen didalam batubara tersebut.
Analisa ultimasi kebanyakan memberikan kebasahan M) dan abu (A) secara terpisah.
Analisa ini digunakan untuk menentukan kebutuhan udara pembakaran untuk suatu sistem tertentu
Untuk menghitung fraksi masa dan pembakaran tinggi batubara begitu terbakar adalah sbb :
Fraksi massa begitu terbakar
= (fraksi massa bebas abu,kering) (1-M-A)
Nilai pemabkaran tinggi begitu terbakar
= (HHV bebas abu,kering) (1-M-A)

## Slide 8
Sifat-sifat Batubara
Kadar sulfur (S)
Karakteristik pembakaran
Daya tahan terhadap cuaca
Temperatur pelunakan abu
Kemampuan untuk digerinda
Kandungan energi batubara

## Slide 9
Kadar sulfur (S) merupakan salah satu elemen pembakaran yang menghasilkan energi
Karakteristik pembakaran , dalam pemilihan batubara harus disesuaikan dengan dimana dan cara pembekarannya
Daya tahan terhadap cuaca, merupakan ukuran kemampuan batubara dalam keadaan terbuka/udara bebas
Temperatur pelunakan abu, merupakan pertimbangan dalam memilih batubara untuk suatu pembangkit yakni berkaitan dengan temperatur saat mana abu menjadi lebih plastis beberapa derajat dibawah titik lebur.
Kemampuan untuk digerinda, kemampuan batubara digerinda untuk mendapatkan serbuk tepung yang halus, indeks digerinda berbanding terbalik dengan daya untuk menggerinda
Kandungan energi batubara. Nilai pembakaran menunjukkan jumlah energi kimia yang terdapat dalam suatu massa atau volume bahan bakar.
Sifat-sifat Batubara

## Slide 10
NILAI PEMBAKARAN BATUBARA
Nilai pemkbakaran batubar dinyatakan dengan :
British thermal units pound-massa (Btu/lbm)
kiloJoule per kilogran (kJ/kg)
Nilai pemkbakaran batubara ada dua macam :
Nilai pembakaran tinggi (bruto)
Nilai pembakaran rendah (netto)
Perbedaan Nilai pemkbakaran tinggi dengan nilai pembakaran rendah dinyatakan sbb :
HHV-LHV = 2400 (M + 9H2) kJ/kg
Nilai pemkbakaran tinggi (Rumus Dulong)

## Slide 11
Contoh soal 2.1 ( hal 46)
Hitung analisa ultimasi dan proksimasi dengan basis begitu diterima, taksiran nilai pembakaran rendah dan tinggi yang tercantum difdaftar, nilai pemkaran tinggi dihitung dengan Rumus Dulong, dan tentukan klasifikasi ATSM (kelas dan kelompok) dari batubara Stark Country, North dakota dengan A=9 dan M=39
Lihat Lampiran - C

## Slide 12
Minyak Bumi (Petroleum
B.
Minyak bumi berasal dari kehidupan laut yang membusuk, dan ditemukan dalam kubah karang yang berpori besar.
Klasifikasi minyak bumi /minyak mentah tdd :
basis parafin
basis aspal
basis campuran
Sifat-sifat hasil minyak bumi sbb :
Nilai pembakaran
Berat/bobot jenis
Titik nyala
Titik lumer

## Slide 13
  Nilai pembakaran, dinyatakan dalam kJ/kg atau kJ/liter
  berat atau bobot jenis, adalah kerapatan cairan tersebut dibagi dengan kerapatan air pada 600C. Bobot jenis minyak bumi dinyatakan dalam satuan 0Be atau 0API. Hubungan antara bobot jenis s dengan satuan ini adalah sbb :
0Be = Baume
0API= adalah singkatan dari the American Petrolium Institute
  Titik nyala (flash point) dari suatu cairan bahan bakar adalah temperatur minimum fluida pada waktu uap yang keluar dari permukaan fluida lansung menyala.
  Titik lumer (pour pount) dari suatu produk minyak adalah temperatur terendah pada mana suatu minyak akan mengalir dibawah kondisi standar. Titik ini ditentukan dengan mencari temperatur maksimum pada mana permukaansuatu sampel minyak dalam suatu tabung percobaan tidak bergerak selama 5 detik ketika tabung percobaan diputar keposisi horizontal. Titik Lumer adalah sama dengan tempertur ditambah lima derajat Fahreinheit.

## Slide 14
Bahan bakar Gas
C.
Hampir semua bahan bakar gas adalah bahan bakar fosil atau hasil sampingan dari bahan bakar fosil.
Gas alam terdiri dari metana dengan sedikit fraksi gas-gas lainnya. Komposisi bahan bakar gas umumnya dinyatakan dalam bentuk fraksi mole atau volume dari komponen gas tersebut, dan analisa dapat juga dinyatakan dalam bentuk fraksi massa elemental.
Nilai pembakaran dari suatu bahan bakar gas dinyatakan dalam satuan volume seperti kilojoule per meter kubik atau Btu ( British thermal unit per kaki kubik ), dan juga dapat dinaytakan dalam energi per satuan massa (kilijoule perkilogram).

## Slide 15
Nilai pembakaran volumetrik dari suatu campuran bahan bakar gas adalah sama dengan jumlah dari perkalian volume dengan nilai pembakaran volumetrik komponen yang bersangkutan.
Bila nilai pembakaran volumetrik dari suatu komponen gas pada suatu temperatur referensi (Tr), dan tekanan referensi (Pr) diketahui, maka nilai pembakaran volumetrik dari campuran gas, HHVv, diperoleh dari persamaan sbb :
Untuk menkonversi nilai pembakaran tinggi volumetrik pada tekanan dan temperatur referensi tertentu ke tekanan temperatur lain digunakan persamaan berikut :

## Slide 16
Nilai pembakaran volumetrik HHVv pada suatu tekanan P dan temperatur T dapat dikonversi menjadi nilai pembakaran grafimetrik HHVm dengan mengalikan nilai volumetrik dengan volume jenis v dari gas pada tekanan dan temperatur yang sama:
HHVm = (HHVv)P.T (v)P.T
Sedangkan volume jenis suatu campuran gas dapat dihitung dari berat melekul gas tersebut (MW) dan persamaan keadaan gas ideal adalah :
Gas alam mempunyai nilai pembakaran gravimetik yang tertinggi yakni berkisar 55.800 kJ/kg atau 24.000 Btu/lbm. Nilai pembakaran volumetrik gas alam berkisar 37.000 kj.m3 atau 1.000 Ktu/kaki3 pada 1 atm dan 200C (68 0F).

## Slide 17
  LPG (Liquit Petroleum Gas) atau gas bumi cair : sering disebut gas sulingan yang terdiri dari distilasi ringan dari minyak bumi terutama propana dan butana.
  Gas air : merupakan suatu bahan bakar gas yang diproduksi dengan cara mengalirkan uap dan udara bergantian melalui suatu lapisan kokas pijar. Uap bereaksi dengan kokas panas yang menghasilkan hidrogen dan monooksida, kadang kadang ditambahkan dengan uap minyak keatas gas air untuk menaikkan nilai pembakaran gas yang dihasilkan. Gas yang dihasilak ini disebut dengan Gas air Kaburasi.
  Gas alam pengganti (Subtitute Natural Gas = SNG)
  Gas produser : adalah bahan bakar gas yang terbentuk dengan cara membakar lapisan batubara grade rendah dalam tanah dengan udara yang cukup agar tejadi pembakaran yang sempurna.
Jenis-jenis bahan bakar gas pabrik

## Slide 18
  Gas dapur kokas
  Gas riol : gas yang dipakai sebagai bahan bakar pemanas
  Gas dapur tinggi : merupakan suatu bahan bakar gas yang berkualitas rendah yang merupakan hasil sampingan dari industri baja., dengan cara membakar batubara dengan udara yang tidak cukup
Jenis gas sampingan

## Slide 19
Contoh ; 2.2 (HAL 51)
Hitung nilai pembakaran tinggi (kilojoule per meter dan kilijoule per kilogram) pada 100C dan tiga atmosfir untuk suatu campuran gas dengan komposisi sebagai berikut : 94,3% CH4 ,4,2% C2H6 dan 1,5% CO2

## Slide 20
).
foto 2.10. pengangkut batu bara dengan kereta rel di amerika serikat ( foto: utah indonesia ,jakarta

## Slide 21
TERIMAKASIH